## Slide 1
Actividad Teórica 2
Semana 1 — Fundamentos de Redes de Datos e IoT
Modelo TCP/IP y Direccionamiento IP
Comprender cómo se comunican los dispositivos y cómo se identifican dentro de una red.
Comunicación por capas: aplicación, transporte, Internet y acceso a red.
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.1

## Slide 2
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.2
Actividad 2
Apoyo visual del tema
Modelo TCP/IP y conectividad
Relación entre capas TCP/IP, direccionamiento IPv4 y conectividad extremo a extremo en aplicaciones IoT.

## Slide 3
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.3
Actividad 2
Semana 1 — Fundamentos de Redes de Datos e IoT
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:
1
Interpretar la función de las capas del modelo TCP/IP.
2
Explicar dirección IP, máscara, gateway, DNS y DHCP.
3
Relacionar puertos y servicios con aplicaciones IoT.
4
Diagnosticar conectividad básica entre dispositivos.
Resultado observable
Taller corto de direccionamiento y pruebas de conectividad.
Evidencia breve para clase

## Slide 4
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.4
Actividad 2
Fundamento conceptual
Comunicación por capas
El modelo TCP/IP organiza el intercambio de datos y permite dividir problemas complejos en funciones específicas.
4
Aplicación
Servicios usados por el usuario o la aplicación: HTTP, MQTT, DNS, dashboards y APIs.
3
Transporte
Gestiona comunicación extremo a extremo. TCP prioriza confiabilidad; UDP prioriza rapidez.
2
Internet y acceso
IP enruta paquetes; Ethernet/WiFi transportan tramas dentro del medio físico.
Para conectar un ESP32 no basta con WiFi: se necesita direccionamiento y servicio de red.

## Slide 5
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.5
Actividad 2
Secuencia técnica
Ruta de un mensaje en la red
Un dato viaja encapsulado desde la aplicación hasta el medio físico y luego se reconstruye en destino.
1
Dato
Lectura o mensaje.
2
TCP/UDP
Puerto y sesión.
3
IP
Origen y destino.
4
WiFi/Ethernet
Trama y enlace.
5
Servidor
Recepción del dato.
La conectividad se valida de extremo a extremo: nodo, red, gateway, servidor y servicio.

## Slide 6
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.6
Actividad 2
Análisis comparativo
Elementos de direccionamiento
Cada parámetro cumple una función concreta dentro de la comunicación IP.
IP y máscara
•
Identifican al dispositivo.
•
Definen red y host.
•
Permiten saber si el destino es local.
•
Ejemplo: 192.168.1.25/24.
Gateway y DNS
•
Gateway comunica con otras redes.
•
DNS traduce nombres a direcciones.
•
Son esenciales para servicios en Internet.
•
Errores aquí bloquean la nube.
Puertos
•
Identifican servicios.
•
HTTP usa 80/443.
•
MQTT usa 1883/8883.
•
Facilitan diagnóstico y seguridad.

## Slide 7
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.7
Actividad 2
Caso aplicado a Ingeniería Electrónica
Caso guía: conectar un ESP32 a la red local
Un nodo IoT debe enviar mediciones hacia un broker MQTT disponible en la misma red o en Internet.
1
IP local
Identifica el ESP32.
2
Gateway
Salida de la LAN.
3
DNS
Resuelve el servidor.
4
Puerto
Servicio MQTT.
5
Broker
Destino de mensajes.
¿Qué revisaría primero si el ESP32 se conecta al WiFi, pero no publica datos?

## Slide 8
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.8
Actividad 2
Verificación formativa
Actividad corta en clase
Interpretar una configuración de red
Analice IP, máscara, gateway, DNS y puerto de servicio. Determine si un nodo pertenece a la misma subred que el servidor y proponga comandos de prueba.
Evidencia: explicación escrita de conectividad y diagnóstico básico.

## Slide 9
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.9
Actividad 2
Revisión conceptual
Preguntas de verificación
¿Para qué sirve la máscara de red?
¿Qué función cumple el gateway en una aplicación IoT?
¿Cuál es la diferencia entre dirección IP y puerto?
¿Por qué MQTT requiere conocer dirección y puerto del broker?
¿Qué información entrega una prueba ping?

## Slide 10
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.10
Actividad 2
Aplicación progresiva
Conexión con el proyecto integrador
El proyecto final requerirá direccionamiento funcional y conectividad comprobable.
1
IP del nodo
2
Gateway
3
Broker
4
Puerto
5
Prueba
Entrega sugerida: tabla de parámetros de red y evidencia de conectividad.

## Slide 11
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.11
Actividad 2
Ideas clave
Síntesis de la actividad
1
TCP/IP organiza la comunicación por funciones.
2
La IP identifica al dispositivo en la red.
3
El gateway permite salir de la red local.
4
El puerto identifica el servicio de aplicación.
5
El diagnóstico evita fallas ocultas.
6
Toda aplicación IoT necesita conectividad verificable.
Conexión con el proyecto: definir y probar la ruta de datos entre el nodo y la plataforma.

## Slide 12
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
2.12
Actividad 2
Lecturas para estudio independiente
Bibliografía y recursos de acceso libre
Peter L. Dordal
An Introduction to Computer Networks
open.umn.edu
Peterson y Davie
Computer Networks: A Systems Approach
systemsapproach.org / GitHub
Universidad de Colima
Internet de las cosas
PDF de acceso libre
Internet Society
La Internet de las Cosas: una breve reseña
internetsociety.org
Node-RED
Documentación oficial y cookbook MQTT
nodered.org
Sugerencia docente: asignar una lectura breve antes de cada evaluación parcial.