## Slide 1
Actividad Teórica 3
Semana 2 — Protocolos y Comunicación de Datos
Protocolos IoT: HTTP, MQTT y WebSocket
Comparar protocolos de comunicación para seleccionar el más apropiado según el tipo de aplicación IoT.
No todos los protocolos resuelven el mismo problema: depende del flujo de datos y la frecuencia.
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.1

## Slide 2
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.2
Actividad 3
Apoyo visual del tema
Comparación de protocolos IoT
Comparación visual de HTTP, MQTT y WebSocket para comprender sus diferencias funcionales en IoT.

## Slide 3
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.3
Actividad 3
Semana 2 — Protocolos y Comunicación de Datos
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:
1
Definir qué es un protocolo de comunicación.
2
Diferenciar cliente-servidor y publicador-suscriptor.
3
Comparar HTTP, MQTT y WebSocket en aplicaciones IoT.
4
Seleccionar un protocolo según latencia, tráfico y escalabilidad.
Resultado observable
Tabla comparativa de protocolos aplicada a un escenario IoT.
Evidencia breve para clase

## Slide 4
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.4
Actividad 3
Fundamento conceptual
Protocolos como reglas de intercambio
Un protocolo define cómo se estructura, envía, confirma y protege un mensaje entre dispositivos.
H
HTTP
Modelo petición/respuesta. Útil para APIs, configuración y consultas eventuales.
M
MQTT
Modelo publicador-suscriptor. Ligero, eficiente y muy usado para telemetría IoT.
W
WebSocket
Conexión persistente bidireccional. Útil para visualización en tiempo real.
La elección correcta mejora eficiencia, confiabilidad y escalabilidad.

## Slide 5
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.5
Actividad 3
Secuencia técnica
Modelos de comunicación
Cada protocolo responde a una forma diferente de interacción entre dispositivo y plataforma.
1
Cliente
Solicita o publica.
2
Servicio
Recibe o enruta.
3
Mensaje
Payload estructurado.
4
Respuesta
Confirmación o dato.
5
Aplicación
Visualiza o decide.
La arquitectura del sistema determina qué protocolo conviene usar.

## Slide 6
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.6
Actividad 3
Análisis comparativo
Comparación rápida
La decisión debe considerar tráfico, tiempo real, complejidad y seguridad.
HTTP
•
Simple y ampliamente soportado.
•
Adecuado para consultas y APIs.
•
Puede ser menos eficiente en telemetría continua.
•
Usa habitualmente HTTPS.
MQTT
•
Ligero y escalable.
•
Broker centraliza mensajes.
•
Ideal para sensores periódicos.
•
Soporta QoS y tópicos.
WebSocket
•
Comunicación persistente.
•
Actualización en tiempo real.
•
Muy útil para interfaces web.
•
Requiere mantener conexión activa.

## Slide 7
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.7
Actividad 3
Caso aplicado a Ingeniería Electrónica
Caso guía: tres necesidades de comunicación
Un sistema necesita configurar un nodo, recibir mediciones periódicas y actualizar un dashboard en tiempo real.
1
Configurar
HTTP / API.
2
Medir
MQTT.
3
Visualizar
WebSocket.
4
Almacenar
Base de datos.
5
Alertar
Reglas y eventos.
¿Qué protocolo usaría para cada necesidad y por qué?

## Slide 8
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.8
Actividad 3
Verificación formativa
Actividad corta en clase
Seleccionar protocolo por escenario
Compare tres casos: sensor cada 10 s, alarma eventual y dashboard en tiempo real. Seleccione protocolo, justifique ventajas y señale una limitación.
Evidencia: tabla comparativa HTTP vs MQTT vs WebSocket.

## Slide 9
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.9
Actividad 3
Revisión conceptual
Preguntas de verificación
¿Qué diferencia existe entre petición/respuesta y publicación/suscripción?
¿Por qué MQTT suele ser eficiente para sensores?
¿Cuándo es conveniente usar WebSocket?
¿Qué limitación puede tener HTTP para telemetría continua?
¿Qué papel cumple la seguridad en la selección del protocolo?

## Slide 10
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.10
Actividad 3
Aplicación progresiva
Conexión con el proyecto integrador
El proyecto integrador debe justificar el protocolo elegido.
1
Tipo de dato
2
Frecuencia
3
Latencia
4
Seguridad
5
Protocolo
Entrega sugerida: protocolo seleccionado y justificación técnica breve.

## Slide 11
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.11
Actividad 3
Ideas clave
Síntesis de la actividad
1
Un protocolo define reglas de intercambio.
2
HTTP es simple para consultas y APIs.
3
MQTT es ligero para telemetría.
4
WebSocket permite interacción persistente.
5
La frecuencia de datos orienta la selección.
6
La seguridad debe estar presente desde el diseño.
Conexión con el proyecto: justificar el protocolo según el comportamiento esperado de los datos.

## Slide 12
Curso Vacacional: Redes de Datos y Aplicaciones IoT
3.12
Actividad 3
Lecturas para estudio independiente
Bibliografía y recursos de acceso libre
Peter L. Dordal
An Introduction to Computer Networks
open.umn.edu
Peterson y Davie
Computer Networks: A Systems Approach
systemsapproach.org / GitHub
Universidad de Colima
Internet de las cosas
PDF de acceso libre
Internet Society
La Internet de las Cosas: una breve reseña
internetsociety.org
Node-RED
Documentación oficial y cookbook MQTT
nodered.org
Sugerencia docente: asignar una lectura breve antes de cada evaluación parcial.